Descripción técnica GT 430

Caldera presurizada, de hierro fundido, y baja temperatura

alto rendimiento **CE.

Características :

(Precisar abajo el modelo correspondiente y sus características).

Marca: De Dietrich

Modelo GT 430-

Potencia útil: _____kW

Capacidad de agua: _____litros

Presión de servicio: 6 bares

Temperatura máxima: 110°C

Presión hogar: _____mbar

Dimensiones: _____(L) x (l) mm

Cant. de elementos:

Peso de expedición _____kg

Equipos: controlador de caudal preajustado

Placa quemador preperforado al Ø deseado. Chasis de montaje

Ø Tobera de humos: 250 mm

Ø Salida/retorno:

Descripción

- Conforme a las exigencias de las directivas europeas.

- Cuerpo de caldera en hierro fundido eutéctico, de hogar

húmedo presurizado y abierto (destapando), con tres pasos de

humos que funciona en baja temperatura modulada hasta

40°C de salida con posibilidad de enfriamiento completo entre

2 demandas de calefacción. Este principio tecnológico permite

reducir en gran proporción los consumos de mantenimiento.

- Este diseño del hogar asegura bajos niveles de NOx y una

perfecta adecuación con los quemadores de baja emisión de

NOx.

- Rendimiento útil superior al 91,5% del PCI.

- Aceleradores de convención de hierro fundido equipan la

totalidad de los pasos de humos.

- Aislamiento integral del cuerpo de caldera con lana de vidrio

(100 mm mínimo). Las dos caras de la lana de vidrio están

recubiertas con una protección tejida que garantiza su buena

resistencia con el tiempo.

- Indicador luminoso de llama de cada lado de la placa del

hogar equipada con racores para la ventilación.

- Puerta quemador reversible (a la derecha o a la izquierda)

altamente aislada (80 a 140 mm).

- La caldera está equipada con un chasis metálico que sirve

como zócalo y asegura la estabilidad correcta del conjunto.

Permite el fácil montaje de los elementos y la dilatación del

cuerpo de caldera en funcionamiento.

- La estanqueidad del circuito de humos está garantizada por un

cable en hilo de vidrio trenzado con silicona de gran espesor

que resiste eficazmente las temperaturas elevadas.

- Doble estanqueidad de las puertas y trampillas.

- Revestimiento en acero cubierto con una pintura de doble cara

epóxido/poliéster cocido al horno

- 2 caminos de cables de gran ancho para separar los cables de

baja y muy baja tensión.

- La estanqueidad del circuito de agua está asegurada por

boquillas biesféricas especiales de hierro fundido que facilitan

la puesta en obra de los elementos de hierro fundido y que

resisten altas presiones de servicio

- El revestimiento delantero está precortado y permite la fácil

conexión del orificio de eliminación de lodos.

- El mantenimiento de la caldera se realiza fácilmente por:

➩ 2 puertas de deshollinamiento situadas en la cara frontal

➩ aceleradores de convección que se pueden retirar y lavar

➩ diseño de los pasos de humos de parte inferior lisa que

permite el uso de una tobera de aspiración de Ø 40 mm.

Este sistema garantiza el lavado integral del cuerpo de

caldera

➩ trampillas de deshollinamiento accesibles sin necesidad de

desmontar el revestimiento.

Opciones

Caja relès de conexión del quemador

Sonda de calentador con vaina

Soportes antivibrátiles

Cuadro de mando estándar

El cuadro de mando incluye:

- 1 termostato de seguridad 110°C de rearmar manual

- 1 disyuntor 6A

- 1 termómetro de caldera

- 1 termostato 1° marcha ajustable de 30 a 90°C

- 1 termostato 2° marcha ajustable de 30 a 90°C

- 1 botón pulsador de prueba del termostato de seguridad

- 1 interruptor encendido/apagado

- 1 emplazamiento para el termómetro de humos

- 1 cable con conectores enchufables para quemador de 2

marchas.

Opciones

Termómetro de humos

Cuadro de mando B3

El cuadro de mando incluye:

- 1 interruptor arranque/parada

- 1 interruptor de funcionamiento manual/automático/prueba del

termostato de seguridad

- 1 termostato de seguridad 110°C de rearmar manual

- 1 indicador luminoso de alarma del quemador

- 1 disyuntor 10 A

- 1 interruptor parada de la bomba

- 1 display de la temperatura de la caldera y ACS

- 1 emplazamiento para 1 termómetro de humos (opcional)

- 1 termostato electronico ajustable de la temperatura de la caldera de 30 a 90°C

- 1 termostato electronico ajustable de la temperatura ACS de 10 a 80°C

- 1 testigo luminoso 1° marcha

- 1 testigo luminoso 2° marcha

- 2 emplazamientos para relojes 1° y 2° marcha (opcional)

- 1 interruptor de selección 1 o 2 marcha(s)

- 1 cable con conectores enchufables para quemadores de 2

marchas.

Opciones

- termostato ambiente no programable (AD 140)

- termostato ambiente programable con hilos (AD 137)

- termostato ambiente programable sin hilos (AD 200)

Cuadro de mando K3

El cuadro de mando incluye:

- 1 interruptor arranque / parada

- 1 interruptor de funcionamiento manual/automático/prueba del

termostato de seguridad

- 1 termostato de seguridad 110 °C

- 1 disyuntor 10 A

- 1 termómetro de caldera

- 1 testigo luminoso 1° marcha

- 1 testigo luminoso 2° marcha

- 1 indicador luminoso de alarma del quemador

- 1 termostato ajustable de la temperatura de la caldera de 30 a 85°C

- 1 interruptor de selección 1 o 2 marcha(s)

- 1 conexión USB para actualizar el programa y seguir las temperaturas de la instalación

- 1 cable con conectores enchufables para quemador de 2

marchas.

- 1 interruptor parada de las bombas

Opciones

- Platina + sonda para primer circuito con válvula mezcladora

- Platina(s) + sonda para un circuito con válvula

- Sonda de temperatura de humos

- Mando a distancia interactivo CD2

- Mando a distancia radio (con emisor radio)

- Mando a distancia radio suplementario (CDR2 sin emisor radio)

- Mando a distancia simplificado con sonda de ambiente

Cuadro de mando DIEMATIC-m 3

Regulación con display digital, integrado en el cuadro de mando

de la caldera.

Principios

Se garantiza el control, el mando y la regulación de los equipos

de calefacción por medio de un regulador que permite dirigir:

- 1 caldera de 1, 2 marchas o modular

- 1 acumulador de agua caliente sanitaria de acumulación o

semi-acumulación programable de manera independiente

- 1 circuito piscina o una segunda producción ACS

- 1 bomba de bloqueo de agua caliente sanitaria

- 1 a 3 circuito(s) de baja temperatura regulada por 1 válvula

mezcladora, programable de manera independiente

- Las temperaturas de salida de los circuitos primarios y

secundarios variarán en función de la temperatura exterior.

Características

Regulador digital con display en español y texto claro (sin

códigos)

Menú desplegable en los 2 sentidos

Ajuste de las consignas de día y noche por tecla directa sin

entrar en el menú desplegable. Visualización de los parámetros de las otras calderas y circuitos segundarios en caso de instalación en cascada.

Conexión eléctrica de cada quemador por conector enchufable

Equipo electromecánico del cuadro de mando que puede ser

prioritario con respecto a la regulación.

Funciones

Test de todos los periféricos conectados

Lectura y calibración de las sondas conectadas

Programación y regulación del circuito primario o secundario

por relojes y curvas de calentamiento separadas

Programación anual durante los periodos de ausencia

Antiengomado de las bombas

Lectura del número de horas de funcionamiento y del número

de arranques de cada quemador

Prioridad relativa o absoluta de la producción de agua caliente

sanitaria

Optimización des los arranques / paradas de la instalación

Mando de cascadas que incluye hasta 10 calderas

Cuadro de mando Diematic-m3 que incluye:

- 1 disyuntor 10 A

- 1 termómetro de caldera

- 1 testigo luminoso 1° marcha

- 1 testigo luminoso 2° marcha

- 1 interruptor arranque/parada

- 1 interruptor de funcionamiento manual/automático/prueba del

termostato de seguridad

- 1 termostato de seguridad 110°C de rearmar manual

- 1 indicador luminoso de alarma del quemador

- 1 termostato ajustable de la temperatura de la caldera de 30 a 85°C

- 1 interruptor de selección 1 o 2 marcha(s)

- 1 conexión USB para actualizar el programa y seguir las temperaturas de la instalación

- 1 cable con conectores enchufables para quemador de 2

Marchas

- 1 interruptor parada de las bombas

Opciones

Sonda para agua caliente sanitaria

Platina + sonda para 1 válvula mezcladora

Sonda de humos

Mando a distancia con sonda de ambiente

Mando a distancia interactivo

Cable de unión de 40 m de largo para soporte mural

Sonda de impulsión después válvula mezcladora

Sonda de inmersión con vaina

Cable BUS de 40 m de longitud

Prolongador de cable BUS